Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327

Предлагаемый измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 предназначен для обнаружения гамма-излучающих радиоактивных источников в транспортных средствах (грузовой автомобиль), пересекающих контролируемое пространство.

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 представляет собой монтируемую на объекте стационарную аппаратуру с комплектом блоков детектирования (БД) гамма-излучения 
БДКГ-11/1 (по 2 БД в электрошкафу на стойке с каждой стороны транспортного коридора), датчиком присутствия, устройством свето-звуковой сигнализации (норма - зеленый цвет, рабочий (предупредительный во время измерения) - желтый цвет, запрещающий - красный цвет и звуковая сигнализация), пультом управления.

Пульт управления обеспечивает:

  - отображение измеренного значения;

  - ведение журнала данных об уровнях мощности дозы и превышении пороговых уровней;

  - выдачу сигнала в момент превышения установленного аварийного порога;

  - установку (изменение) порога срабатывания аварийной сигнализации.

Информация с блока детектирования передается на пульт управления по последовательному интерфейсу RS485.

Схема  размещения блоков измерителя-сигнализатора СРК-2327.

Пульт управления измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 размещается в помещении оператора.

Общий вид стойки со шкафом для блоков БДКГ-11/1

Схема электрическая общая измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327

БИ-АТ923				БИ-АТ922

БИ-АТ923, БИ-АТ922 — блок измерительный, БД1-БД4 — блок детектирования гамма-излучения БДКГ-11/1, УС1 — устройство сигнализации, ПУ1 — пульт управления, К3, К2 — коммутатор, АИ5, АИ6 — адаптер интерфейсный, ДП1-1, ДП1-2 — извещатель фотоэлектрический, МДВ1 — модуль дискретного ввода.

Спецификация

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Пульт управления ПУ-АТ900 | 1 |
| Блок измерительный БИ-АТ922 | 1 |
| Блок измерительный БИ-АТ923 | 1 |
| Устройство сигнализации УС-АТ991р | 1 |
| Коммутатор К2 | 1 |
| Извещатель фотоэлектрический AX-200PLUS | 1 |
| Комплект монтажных частей |  |
| Кабель линии связи (2 х 2 х 0,5) | 50 м |
| Стойка для блоков измерительных | 2 |
| Стойка для УС-АТ991р | 1 |
| Плита закладная | 3 |
| Кронштейн (КК+УС) | 1 |
| Кронштейн | 4 |
| Дюбель с шурупом 4х30 | 4 |
| Трубка 305ТВ-50,3 l = 55 | 6 |
| Бирка кабельная | 6 |
| Гибкая двустенная гофрированная труба Ø50 мм код 121650 | 50 м |
| Гибкая гофрированная труба из полиамида Ø23 мм код PA602329F2 | 3 м |
| Заглушка для труб Ø50 мм код №50950 | 9 |
| Муфта труба-коробка Ø23 мм код. PAM23M32N | 12 |
| Прокладка уплотнительная код, PAPM32 | 2 |
| Гайка с метрической резьбой М32х1,5 код. PAGM32N | 2 |
| Кабельный ввод PG9 No5301501 (с уплотнительной прокладкой No53102001 и контрогайкой PG9 No53019010) | 2 |
| Комплект крепежных изделий | 1 |
| Шпилька | 4 |
| Вин с цилиндрической головкой со шлицем ISO 1207-M4х14-4,8 | 8 |
| Болт с шестигранной головкой ISO 1207-M4х14-4,8 | 8 |
| Гайка шестигнанная ISO 4032-M8-8 | 8 |
| Гайка шестигнанная ISO 4032-M10-8 | 8 |
| Шайба ISO 7089-4-200 HV-A2 | 4 |
| Шайба ISO 7089-8-200 HV-A2 | 8 |
| Шайба ISO 7089-10-200 HV-A2 | 8 |
| Шайба ISO 7089-20-200 HV-A2 | 12 |
| Комплект ЗИП |  |
| Сетевой адаптер SA110C-12GS-I | 1 |

5.

Монтажные работы производятся ЗАКАЗЧИКОМ/конечным пользователем самостоятельно.

Монтажные работы включают в себя:

- установку на фундамент из бетона опорных металлических стоек (входят в комплект поставки),

- прокладку кабельных каналов от стоек с блоками детектирования до пультовой.

С продукцией предоставляется документация с правилами монтажа измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327.

Пусконаладочные работы обеспечиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с руководством по эксплуатации.

Поставщик: 190020,  г. Санкт-Петербург,  ул. Бумажная, д. 17  ООО «Медвест»

тел./ф. (812) 447-97-30, т. (812) 327-91-88

E-mail: medwest@lek.ru   http://medwest.ru